Настоящая Программа подготовки военных водителей транспортных средств категории «С» (дополнение к Примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории «С», введенной в действие приказом Минобрнауки России от 30 сентября 2008 г. № 278) в образовательных учреждениях РОСТО (ДОСААФ) разработана Главным автобронетанковым управлением Министерства обороны Российской Федерации и соответствует квалификационным требованиям к водителям транспортных средств для Вооруженных Сил Российской Федерации (ВУС – 837).

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С», «В,С» в образовательных учреждениях (школах) РОСТО (изд. 2000 г.) прекращает свое действие с момента утверждения настоящей Программы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа предназначена для подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы по военно-учетной специальности «водитель транспортных средств категории «С» (ВУС – 837).

Настоящая Программа является дополнением к Примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории «С», введенной в действие приказом Минобрнауки России от 30 сентября 2008 г. № 278 (далее – Примерная программа).

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» обучению по Программе подлежат граждане мужского пола, достигшие возраста 17-ти летнего возраста, подлежащие очередному призыву на военную службу, годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и имеющие профессиональную пригодность не ниже III категории.

Изучение вопросов Программы подготовки военного водителя осуществляется одновременно с изучением одноименных разделов и тем Примерной программы в соответствии со структурно-логической схемой изучения предмета.

Настоящая программа - обязательный документ для выполнения всеми образовательными учреждениями, имеющими лицензию на данный вид деятельности по подготовке военных водителей транспортных средств категорий «С».

Указанная в Программе последовательность изучения тем может быть изменена решением педагогического совета образовательного учреждения, при условии, что Программа будет выполнена полностью.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Военный водитель транспортного средства категории «С» по окончанию обучения дополнительно к требования к результатам освоения Примерной программы должен знать:

основные положения по организации эксплуатации автомобильной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации;

обязанности военного водителя;

тактико-технические характеристики изучаемых автомобилей, расположение, назначение, устройство, принцип действия основных агрегатов и узлов, требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) автомобиля;

периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию, основные регулировочные данные. Назначение и правила пользования водительским инструментом и принадлежностями. Признаки и причины неисправностей агрегатов (узлов, приборов) автомобилей, возникающих при их эксплуатации и способы их устранения;

марки и свойства применяемых на автомобиле горюче-смазочных материалов. Способы экономии горюче-смазочных материалов, увеличения сроков службы (эксплуатации) шин и аккумуляторных батарей;

способы и порядок пуска двигателя при низких температурах окружающего воздуха;

общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей, охраны окружающей среды;

правила перевозки личного состава, транспортировки вооружения и боевой техники, горюче-смазочных материалов и других военных грузов, правила пользования средствами повышенной проходимости;

порядок оформления путевого листа.

Военный водитель транспортного средства категории «С» по окончанию обучения дополнительно к требования к результатам освоения Примерной программы должен уметь:

выполнять работы по контрольному осмотру автомобиля перед выездом и в пути, ежедневному техническому обслуживанию, устранять мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов и агрегатов, а также совместно со специалистами и под их руководством выполнять работы по ТО-1, ТО-2 и сезонному техническому обслуживанию;

готовить к пуску и пускать двигатель автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;

готовить к буксировке неисправный автомобиль. Готовить автомобиль к преодолению брода, переправ и других сложных участков местности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Организация обучения должна обеспечивать высокое качество подготовки специалистов по военно-учетной специальности «водитель транспортного средства категории «С» для успешного выполнения ими обязанностей при прохождении воинской службы.

Учебные взвода по подготовке водителей транспортных средств создаются численностью до 30 человек.

2. Обучение проводится по Государственному стандарту профессии «Водитель транспортных средств» и дополнительным требованиям Министерства обороны Российской Федерации к подготовке специалистов по военно-учетной специальности.

Учебный процесс организуется в один или несколько потоков (в одну или несколько смен) с учетом своевременного выполнения плановых заданий, равномерного распределения учебной нагрузки между преподавателями и мастерами производственного обучения, наиболее рационального и эффективного использования имеющейся учебно-материальной базы.

3. Основными видами обучения водителей транспортных средств являются теоретические и лабораторно-практические занятия. При этом все занятия должны проводиться в логическом сочетании, способствуя формированию у обучаемых знаний, умений и навыков, необходимых военному водителю.

4. Теоретические занятия по каждому предмету (теме) должны планироваться, как правило, не более 2-х часов в день, практические занятия - 4 - 6 часов.

Продолжение одного часа теоретических (лабораторно-практических) занятий - 45 мин.

5. Обучение водителей транспортных средств для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов осуществляется на военных автомобилях ЗИЛ-131, КамАЗ-4310 (4350, 5350 и их модификациях), Урал-4320 (4320-31, 43206 и их модификациях). Дополнительно могут изучаться особенности устройства и эксплуатации автомобилей ГАЗ-66, КамАЗ-5320 (43505) и других автомобилей, используемых для монтажа специального оборудования.

6. Для проведения занятий оборудуются специализированные кабинеты:

по устройству и эксплуатации автомобилей;

лабораторно-практических занятий по техобслуживанию автомобилей.

7. Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода преподавателем. Лабораторно-практические занятия проводятся в составе учебного взвода (отделений, бригад) преподавателем и мастером производственного обучения.

8. По завершении обучения военно-экзаменационная комиссия проводит итоговую аттестацию. В дополнение к комплексному экзамену по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основам безопасного управления транспортными средствами», практическому экзамену по управлению транспортным средством, предусмотренными Примерной программой, проводится экзамен по «Устройству и техническому обслуживанию транспортных средств".

9. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом по установленной форме.

10. К итоговой аттестации допускаются граждане, прошедшие полный курс обучения.

11. Курсантам, успешно сдавшим экзамены, выдается свидетельство о прохождении обучения установленного образца.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории «С»

| № п/п | Предмет | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | теоретических | практических |
| 1. | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | 66 | 12 | 54 |
|  | Итого: | 66 | 12 | 54 |
|  | Экзамен: |  |  |  |
|  | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств. | 6 | 6 |  |
|  | Всего: | 72 | 18 | 54 |

подготовка по предмету

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Задачи обучения:

1. Изучить назначение, устройство и работу агрегатов, механизмов, систем, приборов изучаемой военной автомобильной техники.

2. Научить обучаемых практическим навыкам самостоятельного проведения работ по подготовке автомобиля к выходу в рейс, контрольному осмотру и техническому обслуживанию, обнаружению и устранению неисправностей.

Методические указания:

Содержание занятий по каждой теме предмета должно тесно увязываться с квалификационными требованиями к водителю военной автомобильной техники и перечнем работ и операций по техническому обслуживанию военной автомобильной техники, обязательных для выполнения каждым курсантом (приложение № 1 к настоящей Программе).

Лабораторно-практические занятия по техническому обслуживанию автомобилей предназначены для закрепления теоретических знаний и подготовки обучаемых к самостоятельному выполнению работ по техобслуживанию.

Темы программы являются дополнением к содержанию тематического плана предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

(дополнение к Примерному тематическому плану предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы подготовки водителей транспортных средств категории «С», 2008 года)

| № темы | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | теорети-ческие занятия | лабораторно-практические занятия |
|  | Раздел 1. Устройство транспортных средств |  |  |  |
| 1. | Общее устройство транспортного средства | 10 | 2 | 8 |
| 2. | Общее устройство и работа двигателя | 18 | 2 | 16 |
| 3. | Источники и потребители электроэнергии | 8 | 2 | 6 |
| 4. | Трансмиссия | 6 |  | 6 |
| 5. | Несущая система | 6 |  | 6 |
| 6. | Тормозная система | 8 |  | 8 |
| 7. | Рулевое управление. | 4 |  | 4 |
|  | Итого по разделу | 60 | 6 | 54 |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание |  |  |  |
| 9. | Виды и периодичность технического обслуживания | 6 | 6 |  |
|  | Итого по разделу | 6 | 6 |  |
|  | Всего по разделам | 66 | 12 | 54 |

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (дополнение к Примерной программе предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы подготовки водителей транспортных средств категории «С», 2008 года)

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тема 1. Общее устройство транспортного средства

Занятие - 2 часа (теоретическое). Военная автомобильная техника Вооружённых Сил Российской Федерации.

Классификация военной автомобильной техники. Условия и особенности использования военной автомобильной техники в мирное и военное время. Подготовка военной автомобильной техники к использованию по назначению. Порядок приёмки, ввода машины в строй и передачи водителю. Регистрационные и опознавательные знаки. Комплект водительского инструмента, принадлежностей и индивидуальный комплект запасных частей.  Дополнительное снаряжение. Обкатка машин. Обязанности военного водителя. Контрольный осмотр (КО) и ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Общее устройство изучаемых автомобилей.

Размещение, крепление и взаимодействие основных агрегатов и узлов автомобиля. Ознакомление с органами управления и КИП. Назначение и правила пользования комплектом водительского инструмента.

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Контрольный осмотр (КО) и ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

Выполнение работ по контрольному осмотру автомобилей перед выходом из парка, в пути, при ежедневном техническом обслуживании.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Контрольный осмотр перед выходом из парка.

Контрольный осмотр в пути.

Ежедневное техническое обслуживание.

Тема 2. Общее устройство и работа двигателя

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание КШМ и ГРМ.

Проверка крепления головки блока, порядок снятия и установки головки блока цилиндров, порядок замены прокладок головки блока, поддона картера. Порядок проверки и регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения двигателя. Подготовка двигателя к пуску, пуск, прогрев, прослушивание двигателя.

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание системы охлаждения.

Размещение деталей и узлов системы охлаждения  и подогрева изучаемых машин. Обслуживание систем охлаждения, изучаемых автомобилей. Подготовка двигателя к пуску и его пуск с использованием предпускового подогревателя и электрофакельного устройства.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Заполнение системы охлаждения жидкостью и её слив.

Замена приводных ремней.

Подготовка двигателя к пуску с использованием предпускового подогревателя и электрофакельного устройства

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание систем смазки изучаемых автомобилей.

Размещение деталей и узлов систем смазки изучаемых автомобилей. Техническое обслуживание систем смазки изучаемых автомобилей. Обнаружение и устранение неисправностей.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Очистка масляного фильтра (центрифуги).

Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя.

Включение масляного радиатора.

Очистка системы вентиляции картера.

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техническому обслуживанию системы питания двигателей.

Правила и техника безопасности при использовании различных видов топлива. Экологические требования к различным видам топлива. Неисправности систем питания топливом, их причины, признаки и способы устранения. Порядок и периодичность технического обслуживания систем питания топливом изучаемых автомобилей.

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание систем питания топливом двигателей внутреннего сгорания.

Размещение деталей и узлов систем питания топливом двигателей  изучаемых машин. Обслуживание систем питания топливом. Обнаружение и устранение неисправностей.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Промывка фильтров очистки топлива.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя.

Слив отстоя из топливных фильтров.

Обслуживание воздушного фильтра.

Тема 3. Источники и потребители электроэнергии

Занятие - 2 часа (теоретическое). Электрооборудование автомобиля.

Общее устройство электрооборудования автомобиля. Принцип работы основных приборов.

Занятие - 2 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание АКБ и генераторов.

Выполнение работ по техническому обслуживанию АКБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию генераторов. Обнаружение и устранение неисправностей источников электроэнергии.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Установка АКБ на автомобиль.

Определение степени заряженности АКБ по плотности электролита.

Проверка уровня электролита в АКБ.

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание потребителей электроэнергии изучаемых автомобилей.

Правила пользования стартером. Техническое обслуживание стартеров изучаемых автомобилей. Техническое обслуживание приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов. Техническое обслуживание стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем отопления и вентиляции кабины. Техническое обслуживание системы зажигания.

Тема 4. Трансмиссия

Занятие - 2 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание сцеплений изучаемых автомобилей.

Техническое обслуживание сцеплений и их приводов управления. Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления.

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии.

Техническое обслуживание КП, их приводов управления. Техническое обслуживание РК, их приводов управления. Техническое обслуживание КОМ, их приводов управления. Техническое обслуживание карданных передач и ведущих мостов изучаемых автомобилей.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии.

Тема 5. Несущая система

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание несущей системы.

Размещение, крепление и взаимодействие основных элементов несущей системы. Техническое обслуживание несущей системы. Практическое выполнение работ по замене колеса.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Замена  колеса.

Снятие и установка запасного колеса.

Занятие - 2 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание специального оборудования.

Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию лебедки и ее привода управления. Практика в пользовании системой регулирования давления воздуха в шинах. Подготовка автомобиля к преодолению брода.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Подготовка автомобиля к преодолению брода.

Порядок пользования лебёдкой.

Тема 6. Тормозная система

Два занятия по 4 часа (лабораторно-практические). Техническое обслуживание тормозных систем.

Проверка работоспособности тормозных систем  изучаемых автомобилей. Техническое обслуживание рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной систем тормозов.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Выключение энергоаккумулятора механическим путём.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

Удаление конденсата из пневмосистемы тормозов и системы регулирования давления воздуха в шинах.

Частичная регулировка колёсного тормоза.

Тема 7. Рулевое управление

Занятие - 4 часа (лабораторно-практическое). Техническое обслуживание рулевого управления.

Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию рулевых управлений изучаемых автомобилей.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

Проверка величины свободного хода рулевого колеса.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тема 9. Виды и периодичность технического обслуживания

Занятие - 2 часа (теоретическое). Организация эксплуатации автомобильной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Боеготовность машин, исправность и надежность. Деление машин на типы и группы эксплуатации. Порядок использования автомобильной техники. Происшествия с автомобильной техникой и мероприятия по их предупреждению.

Занятие - 2 часа (теоретическое). Эксплуатации военной автомобильной техники в сложных условиях.

Эксплуатация автомобильной техники в условиях низких температур. Эксплуатация автомобильной техники в горных и песчано-пустынных районах. Средства повышения проходимости автомобильной техники.

Занятие - 2 часа (теоретическое). Парки воинских частей и организация внутренней службы в них.

Основные виды парков. Элементы постоянного парка. Технологический процесс технического обслуживания автомобильной техники в постоянных парках. Внутренний порядок в парке. Порядок выхода и возвращения автомобилей. Порядок оформления путевого листа. Особенности оборудования полевых парков. Подвижные средства технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И   ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДЫМ КУРСАНТОМ

- Контрольный осмотр автомобиля.

- Ежедневное техническое обслуживание.

- Заполнение системы охлаждения жидкостью и её слив.

- Замена приводных ремней.

- Очистка масляного фильтра (центрифуги).

- Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя.

- Включение масляного радиатора.

- Очистка системы вентиляции картера.

- Промывка фильтров очистки топлива.

- Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя.

- Слив отстоя из топливных фильтров.

- Обслуживание воздушного фильтра.

- Подготовка двигателя к пуску с использованием предпускового подогревателя и электрофакельного устройства.

- Определение степени заряженности АКБ по плотности электролита.

- Проверка уровня электролита в АКБ.

- Установка АКБ на автомобиль.

- Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления.

- Проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии.

- Замена колеса.

- Снятие и установка запасного колеса.

- Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

- Выключение энергоаккумулятора механическим путём.

- Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

- Удаление конденсата из пневмосистемы тормозов и системы регулирования давления воздуха в шинах.

- Частичная регулировка колёсного тормоза.

26.Проверка величины свободного хода рулевого колеса.

27.Подготовка автомобиля к преодолению брода.

28.Порядок пользования лебёдкой.