Утверждена

Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 18 июня 2010 г. N 636

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "E"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории "E" (далее - Примерная программа) представляет собой минимум требований к результатам и содержанию подготовки и является основой для разработки рабочих программ, утверждаемых организациями, осуществляющими подготовку водителей.

Структура и содержание Примерной программы представлены примерным учебным планом по Примерной программе, примерными тематическими планами по учебным предметам, примерными программами по учебным предметам.

В примерном учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое обучение.

В примерном тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.

В примерной программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к результатам освоения в целом Примерной программы.

Обучение проводится в соответствии с Перечнем учебных материалов и технических средств обучения для подготовки водителей транспортного средства категории "E" (приложение к настоящей Примерной программе).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

----T------------------------------T--------------------------------------¬

¦N N¦          Предметы            ¦           Количество часов           ¦

¦п/п¦                              +------------T------------T------------+

¦   ¦                              ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦

¦   ¦                              ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦

¦   ¦                              ¦  право на  ¦  право на  ¦  право на  ¦

¦   ¦                              ¦ управление ¦ управление ¦ управление ¦

¦   ¦                              ¦транспортным¦транспортным¦транспортным¦

¦   ¦                              ¦ средством  ¦ средством  ¦ средством  ¦

¦   ¦                              ¦ категории  ¦ категории  ¦ категории  ¦

¦   ¦                              ¦    "B"     ¦    "C"     ¦    "D"     ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

------------------------------------------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  граф  в таблице  дана  в  соответствии с официальным текстом

документа.

------------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦              2               ¦     3      ¦     3      ¦     3      ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦1. ¦Устройство и техническое      ¦     4      ¦     14     ¦     14     ¦

¦   ¦обслуживание автопоезда       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦2. ¦Основы безопасного управления ¦     10     ¦     10     ¦     10     ¦

¦   ¦автопоездом                   ¦            ¦            ¦            ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦   ¦Итого                         ¦     14     ¦     24     ¦     24     ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Итоговая аттестация:          ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Комплексный экзамен по        ¦     1      ¦     1      ¦     1      ¦

¦   ¦предметам "Устройство и       ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦техническое обслуживание      ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦автопоезда"                   ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦"Основы безопасного управления¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦автопоездом"                  ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Вождение (экзамен) <1>        ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Всего                         ¦     15     ¦     25     ¦     25     ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦Вождение <2>                  ¦     10     ¦     16     ¦     19     ¦

L---+------------------------------+------------+------------+-------------

Примечания:

<1> Экзамен по вождению автопоезда в образовательном учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час).

<2> Вождение автопоездов проводится вне сетки учебного времени в объеме:

10 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории "B";

16 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории "C";

19 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории "D".

3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА "УСТРОЙСТВО

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОПОЕЗДА"

----T------------------------------T--------------------------------------¬

¦N N¦       Наименование тем       ¦    Количество часов теоретического   ¦

¦п/п¦                              ¦               обучения               ¦

¦   ¦                              +------------T------------T------------+

¦   ¦                              ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦

¦   ¦                              ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦   имеющих  ¦

¦   ¦                              ¦   право    ¦   право    ¦    право   ¦

¦   ¦                              ¦     на     ¦     на     ¦     на     ¦

¦   ¦                              ¦ управление ¦ управление ¦ управление ¦

¦   ¦                              ¦транспортным¦транспортным¦транспортным¦

¦   ¦                              ¦ средством  ¦ средством  ¦  средством ¦

¦   ¦                              ¦ категории  ¦ категории  ¦  категории ¦

¦   ¦                              ¦    "B"     ¦    "C"     ¦     "D"    ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦1. ¦Устройство автопоезда         ¦     2      ¦     8      ¦      8     ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦2. ¦Техническая эксплуатация      ¦     2      ¦     6      ¦      6     ¦

¦   ¦автопоезда                    ¦            ¦            ¦            ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦   ¦Итого                         ¦     4      ¦     14     ¦     14     ¦

L---+------------------------------+------------+------------+-------------

4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА "УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОПОЕЗДА"

4.1. Подготовка лиц, имеющих право на управление

транспортным средством категории "B"

Тема 1. Устройство автопоезда

Понятие "автопоезд". Классификация прицепов по назначению и конструкции. Тягово-сцепное устройство. Устройство и технические характеристики прицепов. Назначение и работа внешних световых приборов.

Тема 2. Техническая эксплуатация автопоезда

Подготовка автопоезда к движению. Периодичность технического обслуживания прицепов и объемы работ. Особенности эксплуатации сочлененного автобуса, автобуса с прицепом. Проверка состояния и выполнение регулировок сцепных устройств. Соединение с тягачом тормозных систем, ходовой части и электрооборудования. Регламентные работы по техническому обслуживанию. Нагрузка на прицепное устройство. Особенности погрузки и разгрузки прицепов, крепления грузов. Хранение прицепов.

4.2. Подготовка лиц, имеющих право на управление

транспортным средством категории "C"

Тема 1. Устройство автопоезда

Понятие "автопоезд". Классификация прицепов и полуприцепов по назначению и конструкции. Основные технические характеристики и требования к прицепам. Общее устройство и основные узлы прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков. Тягово-сцепное и седельно-сцепное устройство. Назначение и работа внешних световых приборов.

Тема 2. Техническая эксплуатация автопоезда

Подготовка автопоезда к движению. Проверка состояния и выполнение регулировок сцепных устройств, наличия и исправности предусмотренных конструкцией страховочных тросов или цепей. Проверка опорного устройства полуприцепа, фиксаторов транспортного положения опор, механизмов подъема и опускания опор. Соединение с тягачом тормозных систем, ходовой части и электрооборудования.

Нагрузка на сцепное устройство. Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство седельных тягачей. Соотношение полной массы прицепа и тягача. Особенности погрузки и разгрузки прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков. Крепление грузов. Особенности перевозки крупногабаритных и негабаритных грузов. Особенность перевозки других видов грузов.

Периодичность технического обслуживания прицепов, полуприцепов и объемы регламентных работ. Хранение прицепов.

4.3. Подготовка лиц, имеющих право на управление

транспортным средством категории "D"

Тема 1. Устройство автопоезда

Понятие "автопоезд". Классификация прицепов и полуприцепов по назначению и конструкции. Основные технические характеристики и требования к прицепам. Общее устройство и основные узлы прицепов. Тягово-сцепные устройства. Назначение и работа внешних световых приборов. Дополнительное оборудование, предусмотренное конструкцией транспортного средства, для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Тема 2. Техническая эксплуатация автопоезда

Подготовка автопоезда к движению. Проверка состояния и выполнение регулировок сцепных устройств, наличия и исправности предусмотренных конструкцией страховочных тросов или цепей. Соединение с тягачом тормозных систем, ходовой части и электрооборудования.

Нагрузка на сцепное устройство. Соотношение полной массы прицепа и тягача. Особенности погрузки и разгрузки прицепов, крепления грузов. Особенности эксплуатации сочлененного автобуса, автобуса с прицепом.

Периодичность технического обслуживания прицепов и объемы регламентных работ. Хранение прицепов.

5. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО

УПРАВЛЕНИЯ АВТОПОЕЗДОМ"

----T------------------------------T--------------------------------------¬

¦N N¦       Наименование тем       ¦   Количество часов теоретического    ¦

¦п/п¦                              ¦               обучения               ¦

¦   ¦                              +------------T------------T------------+

¦   ¦                              ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦

¦   ¦                              ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦

¦   ¦                              ¦  право на  ¦  право на  ¦  право на  ¦

¦   ¦                              ¦ управление ¦ управление ¦ управление ¦

¦   ¦                              ¦транспортным¦транспортным¦транспортным¦

¦   ¦                              ¦ средством  ¦ средством  ¦ средством  ¦

¦   ¦                              ¦ категории  ¦ категории  ¦ категории  ¦

¦   ¦                              ¦    "B"     ¦    "C"     ¦    "D"     ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦1. ¦Техника управления автопоездом¦     4      ¦     4      ¦     4      ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦2. ¦Действия водителя при         ¦     4      ¦     4      ¦     4      ¦

¦   ¦управлении автопоездом        ¦            ¦            ¦            ¦

¦   ¦                              ¦            ¦            ¦            ¦

¦3. ¦Действия водителя в нештатных ¦     2      ¦     2      ¦     2      ¦

¦   ¦ситуациях                     ¦            ¦            ¦            ¦

+---+------------------------------+------------+------------+------------+

¦   ¦Всего                         ¦     10     ¦     10     ¦     10     ¦

L---+------------------------------+------------+------------+-------------

6. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО

УПРАВЛЕНИЯ АВТОПОЕЗДОМ"

Тема 1. Техника управления автопоездом.

Силы, действующие на автопоезд. Расположение центра тяжести сочлененного автобуса, автобуса с прицепом. Влияние размещения и крепления груза. Сцепление колес с дорогой. Выбор скорости движения при встречных разъездах. Торможение автопоезда. Остановочный и тормозной путь, замедление движения. Инерция автопоезда. Силы, действующие на автопоезд при криволинейном движении. Устойчивость и управляемость автопоезда. Особенности движения автопоезда при совершении поворотов и движении задним ходом. Возможность опрокидывания автопоезда. Понятие о заносе.

Причины, вызывающие боковой занос и складывание автопоезда. Понятие о проходимости автопоезда.

Тема 2. Действия водителя при управлении автопоездом.

Приемы управления автопоездом на скользкой дороге (начало движения, торможение, вывод из заноса, соблюдение безопасной дистанции и интервала).

Управление автопоездами на заснеженных дорогах в городских и загородных условиях. Особенности управления автопоездами в темное время суток.

Влияние габаритов автопоездов при изменении направления движения. Изменение тормозного усилия автопоезда, стоящего на стояночном тормозе при нагруженном прицепе. Необходимость использования противооткатных упоров.

Движение по колеям, дороге с неровным поперечным профилем. Необходимость учета углов взаимных перемещений тягача и прицепа. Снижение проходимости автопоезда вследствие большого сопротивления качению. Возможность использования большей инерции автопоезда для преодоления коротких участков с большим сопротивлением качению. Необходимость плавного начала движения и остановки, особенно в условиях пониженного сцепления колес с дорогой. Подготовка автопоезда для работы на горных дорогах.

Тема 3. Действия водителя в нештатных ситуациях.

Возможность заносов во время движения и торможения, при маневрировании. Складывание сочлененного автобуса, автобуса с прицепом. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости автопоезда. Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. Действия водителя при отказе рабочего тормоза и разрыве шины в движении. Действия водителя при падении автопоезда в воду.

7. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

----T-------------------------------T--------------------------------------

¦N N¦     Наименование заданий      ¦    Количество часов практического

¦п/п¦                               ¦               обучения

¦   ¦                               +------------T------------T------------

¦   ¦                               ¦  для лиц,  ¦  для лиц,  ¦  для лиц,

¦   ¦                               ¦  имеющих   ¦  имеющих   ¦  имеющих

¦   ¦                               ¦  право на  ¦  право на  ¦  право на

¦   ¦                               ¦ управление ¦ управление ¦ управление

¦   ¦                               ¦транспортным¦транспортным¦транспортным

¦   ¦                               ¦ средством  ¦ средством  ¦ средством

¦   ¦                               ¦ категории  ¦ категории  ¦ категории

¦   ¦                               ¦    "B"     ¦    "C"     ¦    "D"

+---+-------------------------------+------------+------------+------------

¦   ¦Первоначальное обучение        ¦            ¦            ¦

¦   ¦вождению                       ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦1. ¦Приемы управления автопоездом  ¦     1      ¦     2      ¦     4

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦2. ¦Маневрирование в ограниченных  ¦     3      ¦     6      ¦     5

¦   ¦проездах, проезд перекрестка и ¦            ¦            ¦

¦   ¦железнодорожного переезда      ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦   ¦Контрольное занятие            ¦     1      ¦     1      ¦     1

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦   ¦Итого                          ¦     5      ¦     9      ¦     10

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦   ¦Обучение практическому вождению¦            ¦            ¦

¦   ¦в условиях реального дорожного ¦            ¦            ¦

¦   ¦движения                       ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦3. ¦Вождение по маршрутам с малой  ¦     1      ¦     2      ¦     2

¦   ¦интенсивностью движения        ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦4. ¦Вождение по маршрутам с большой¦     1      ¦     2      ¦     4

¦   ¦интенсивностью движения        ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦5. ¦Совершенствование навыков      ¦     2      ¦     2      ¦     2

¦   ¦вождения в различных дорожных  ¦            ¦            ¦

¦   ¦условиях                       ¦            ¦            ¦

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦   ¦Итого                          ¦     4      ¦     6      ¦     8

¦   ¦                               ¦            ¦            ¦

¦   ¦Экзамен                        ¦     1      ¦     1      ¦     1

+---+-------------------------------+------------+------------+------------

¦   ¦Всего                          ¦     10     ¦     16     ¦     19

L---+-------------------------------+------------+------------+------------

Примечание:

При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по техническому обслуживанию прицепа.

8. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ

Первоначальное обучение вождению

Задание 1. Приемы управления автопоездом.

Подготовка к выезду. Проверка технического состояния автопоезда (выполнение работ по сцепке и расцепке автопоезда; проверка состояния сцепного устройства, страховочных тросов (цепей), тормозных систем, приборов освещения).

Начало движения, разгон. Движение по прямой, несложное маневрирование. Торможение и остановка.

Задание 2. Маневрирование в ограниченных проездах, проезд перекрестка и железнодорожного переезда.

Повороты налево и направо на 90 градусов при ограниченной ширине полосы движения (при движении вперед).

Прямолинейное движение задним ходом в ограниченном пространстве. Повороты налево и направо на 90 градусов при движении задним ходом около препятствий. Постановка автопоезда передним и задним ходом на место стоянки в ограниченное пространство. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда.

Развороты без применения и с применением заднего хода.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ

На контрольном занятии проверяется отработка следующих навыков: сцепка, расцепка автопоезда, начало движения, разгон, движение с изменением скорости, торможение, остановка, маневрирование в ограниченных проездах. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда.

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения

Задание 3. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения.

Выезд на дороги с малой интенсивностью движения. Выбор полосы движения. Перестроение, следование в транспортном потоке с соблюдением безопасных дистанций и интервалов. Остановка и начало движения. Выполнение правых и левых поворотов. Развороты без применения и с применением заднего хода. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Встречный разъезд, обгон. Объезд препятствия. Встречный разъезд в местах сужения дороги, разъезд на поворотах.

Остановка и начало движения на подъеме и спуске.

Задание 4. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения.

Выезд на дорогу с большой интенсивностью движения. Выбор полосы движения. Перестроение, следование в транспортном потоке с соблюдением безопасных интервалов и дистанций. Остановка и начало движения. Выполнение правых и левых поворотов. Развороты без применения и с применением заднего хода. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Встречный разъезд, обгон. Объезд препятствия. Встречный разъезд в местах сужения дороги, разъезд на поворотах. Проезд пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Движение на мостах, путепроводах и в тоннелях. Остановка и стоянка на автомобильных дорогах.

Задание 5. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях.

Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью устранения выявленных недостатков.

Приложение

к Примерной программе подготовки

водителей транспортных средств

категории "E", утвержденной

Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от "__" __________ 2010 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

КАТЕГОРИИ "E"

---------T----------------------------------------T-----------T-----------¬

¦  N N   ¦   Наименование учебных материалов и    ¦  Единица  ¦Количество,¦

¦  п/п   ¦      технических средств обучения      ¦ измерения ¦ не менее  ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   1    ¦                   2                    ¦     3     ¦     4     ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦             Учебно-программная и методическая документация              ¦

+--------T----------------------------------------T-----------T-----------+

¦   1.   ¦Примерная программа подготовки водителей¦    шт.    ¦     2     ¦

¦        ¦транспортных средств категории "E",     ¦           ¦           ¦

¦        ¦утвержденная в установленном порядке    ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   2.   ¦Рабочая программа подготовки водителей  ¦    шт.    ¦     2     ¦

¦        ¦транспортных средств категории "E",     ¦           ¦           ¦

¦        ¦утвержденная руководителем              ¦           ¦           ¦

¦        ¦образовательного учреждения             ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   3.   ¦Методические рекомендации по организации¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦образовательного процесса, утвержденные ¦           ¦           ¦

¦        ¦руководителем образовательного          ¦           ¦           ¦

¦        ¦учреждения                              ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   4.   ¦Материалы для проведения промежуточной и¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦итоговой аттестации обучающихся,        ¦           ¦           ¦

¦        ¦утвержденные руководителем              ¦           ¦           ¦

¦        ¦образовательного учреждения             ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦                        Учебно-наглядные пособия                         ¦

+--------T----------------------------------------T-----------T-----------+

¦   5.   ¦Элементы соединительных узлов тягача и  ¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦прицепа. Элементы соединения тормозных  ¦           ¦           ¦

¦        ¦систем и электрооборудования            ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦6 <1>.  ¦Элементы соединительных узлов тягача и  ¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦полуприцепа                             ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦7 <2>.  ¦Элементы соединительных узлов           ¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦сочлененного автобуса: шарнир           ¦           ¦           ¦

¦        ¦сочленения, поворотный диск             ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   8.   ¦Учебно-наглядное пособие "Устройство    ¦ Комплект  ¦     1     ¦

¦        ¦прицепов" <3>                           ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦   9.   ¦Правила дорожного движения Российской   ¦    шт.    ¦     3     ¦

¦        ¦Федерации                               ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦                      Технические средства обучения                      ¦

+--------T----------------------------------------T-----------T-----------+

¦  10.   ¦Компьютер с программным обеспечением для¦    шт.    ¦     1     ¦

¦        ¦применения соответствующих обучающих    ¦           ¦           ¦

¦        ¦материалов                              ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦  11.   ¦Средства отображения информации         ¦    шт.    ¦Не менее 1 ¦

¦        ¦(проектор с экраном, и/или телевизор,   ¦           ¦на учебный ¦

¦        ¦и/или монитор)                          ¦           ¦  кабинет  ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦                        Информационные материалы                         ¦

+--------T----------------------------------------T-----------T-----------+

¦  12.   ¦Информационный стенд, содержащий:       ¦    шт.    ¦     1     ¦

¦        ¦- копию лицензии с приложением;         ¦           ¦           ¦

¦        ¦- книгу жалоб и предложений;            ¦           ¦           ¦

¦        ¦-   законодательство о защите прав      ¦           ¦           ¦

¦        ¦потребителей;                           ¦           ¦           ¦

¦        ¦- рабочий учебный план и тематические   ¦           ¦           ¦

¦        ¦планы по предметам программы;           ¦           ¦           ¦

¦        ¦- расписание занятий;                   ¦           ¦           ¦

¦        ¦- график учебного вождения;             ¦           ¦           ¦

¦        ¦- схемы учебных маршрутов, согласованных¦           ¦           ¦

¦        ¦с Госавтоинспекцией                     ¦           ¦           ¦

+--------+----------------------------------------+-----------+-----------+

¦  Перечень учебной литературы определяется образовательным учреждением   ¦

L--------------------------------------------------------------------------

Примечание:

<1> Применяется для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории "C".

<2> Применяется для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории "D".

<3> Учебно-наглядное пособие может быть представлено в различном виде, в том числе плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, электронного учебного издания, кинофильма, видеофильма, диафильма.